## 附件1：

## 本项目原招标文件“第二部分 项目需求说明”的第二条“项目具体需求说明”调整如下：

## 二、项目具体需求说明

1、采购范围

本次采购项目范围包含厨房设备、厨杂设备的采购、送货、安装调试到位。

2、项目清单

2.1采购清单：

①厨房设备采购清单：

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣室 |
| 1 | 单星盆水池 |  | 700*600*800mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 2 | 六门更衣柜 |  | 900*450*1800mm | 采用优质冷扎钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑 | 1 | 台 |
| 3 | 挂衣钩 |  | 8钩 | 采用优质304不锈钢板材制作 | 1 | 台 |
| 仓库/工具间 |
| 1 | 电子落地称 |  | 称重150KG | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg | 1 | 台 |
| 2 | 米面架 |  | 1200*500*150mm | 采用优质磨砂不锈钢板制作而成；不锈钢管厚1.0mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm×10mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ38x1.0mm的优质不锈钢管制作 | 1 | 台 |
| 4 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550mm | 管架SUS304 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 拖把池 |  | 1200*500*600mm | 面板采用优质不锈钢磨砂拉丝板1.0mm厚制作，星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂板制作，设有带过滤网的进口下水,内置成型不锈钢星盆,配∮40的下水器,连接管采用∮25*1.0mm不锈钢圆管,配∮38可调不锈钢子弹脚,带三方围板,配高档双水笼头五套；全不锈钢加筋。 | 1 | 台 |
| 初加工区 |
| 1 | 三星盆水池 |  | 2000*800*800mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 |  | 220V/30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层平板工作台 |  | 1800*800*800mm | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 1 | 台 |
| 4 | 电捕式灭蝇灯 |  | 30w | 1、电压：220V，功率：30W 2、灯管：2*15W紫外线灯管 3、覆盖面积80m2—90m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| 5 | 单星盆水池 |  | 700*800*800mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 6 | 杀鱼台 |  | 1800*800*950mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 7 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550mm | 管架SUS304 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 开水器带底座 |  | 380V/9KW | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。 | 1 | 台 |
| 9 | 刀具消毒柜 |  | 460*95*610mm | 紫外线消毒刀具，箱体有磁条，能吸呼刀具 | 1 | 台 |
| 主厨间 |
| 1 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550mm | 管架SUS304 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 四门高身雪柜 |  | 1220*700*1800mm | 不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |
| 3 | 二层餐车 |  | 900*500*800mm | 采用优质不锈钢板制作,台面δ1.0mm，辅板0.8mm厚，配4只万向脚轮。 | 1 | 台 |
| 4 | 双门平台雪柜 |  | 1800*760*800mm | · 紧凑可抽拉式机组系统设计，超大的柜内存储空间· 应用“同步CFD”流体动力学设计，扫除柜内制冷死角，保证食物安全存储· 意大利原装进口温控器，智能、控制温度精确、稳定·国际品牌压缩机，全铜管路制冷系统· 标配冷凝水自蒸发系统，确保地面干燥清洁· 德国BASF发泡剂，60mm保温层，节能，保温性能佳·30mm超宽磁力门封条，节能的保障，轻松拆卸，方便清洗· 一体拉伸式碟型内底板及柜内里面转角处均为圆角设计，无卫生死角，便于清洁， 满足HACCP国际卫生标准· 柜内搁架结构牢固，40kg以内承重·90°门自动回归，减少冷量流失；最大开启180°，方便存取食物，不占用通道·采用绿色环保制冷剂，臭氧消耗潜能值(ODP)为零·自动化霜，解除后顾之忧·可适应高达43℃的环境温度 ★雪柜中所含零部件或其它符合国家标准，投标时只需提供一项投标人认为必须的合格检测报告。 | 1 | 台 |
| 5 | 双星盆水池 |  | 1500*700*800mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 1 | 台 |
| 6 | 余热回收单头大锅灶 |  | 1100*1250*1250mm | 正面设防爆耐高温钢化玻璃，炉膛为整体铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；具备熄火保护功能；配套风气联动装置； 炉体外表面及台面采用食品级SUS304不锈钢板，台面下嵌≥10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度≥1.2mm，后靠及顶板厚度≥1.2mm，前面板及左右侧板≥.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用50×50不锈钢方管，厚度≥1.2mm，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。配置余热回收装置，采用食品级不锈钢304制造。 ★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）。 | 1 | 台 |
| 7 | 厨房灭火系统 |  | 单瓶组 | 灭火剂容量：12L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。 | 1 | 台 |
| 8 | 洗地龙头 |  | 10.7米 | 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装。JC-1155E-10T | 1 | 台 |
| 9 | 炉拼台 |  | 300*1100*1250mm | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用¢38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 2 | 台 |
| 10 | 余热回收双炒灶 |  | 1800*1100*1250mm | 正面设防爆耐高温钢化玻璃，炉膛为整体铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；具备熄火保护功能；配套风气联动装置； 炉体外表面及台面采用食品级SUS304不锈钢板，台面下嵌≥10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度≥1.2mm，后靠及顶板厚度≥1.2mm，前面板及左右侧板≥.0mm；炉架采用38×38国标不锈钢方管；炉腿采用50×50不锈钢方管，厚度≥1.2mm，配4只重力调节脚； 炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。配置余热回收装置，采用食品级不锈钢304制造。 ★所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级标准”（GB 30531-2014）。 | 1 | 台 |
| 11 | 四头煲仔炉 |  | 580*1100*950mm | 采用优质不锈钢，1.2板厚制作；特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm | 1 | 台 |
| 12 | 单头低背矮汤炉 |  | 700*700*1250mm | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm，φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55% | 1 | 台 |
| 13 | 单门蒸饭车 |  | 12盘 | 整机柜体至部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双u型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能·浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。”隔条50%防脱落定时定温，缺水保护，过热保护*门打开防倾倒。 符合国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》 GB470634-2008《家用和类似用途电器的 》 。 | 1 | 台 |
| 14 | 双通工作台 |  | 1800*800*800mm | 台面板采用国产304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋； 层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板； 台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |
| 15 | 双层平板工作台 |  | 1800*800*800mm | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 1 | 台 |
| 16 | 紫外线消毒灯 |  | 220V/30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 1 | 台 |
| 17 | 电捕式灭蝇灯 |  | 30w | 1、电压：220V，功率：30W 2、灯管：2*15W紫外线灯管 3、覆盖面积80m2—90m2， 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 1 | 台 |
| 售卖间 |
| 1 | 四门保洁柜 |  | 1200*500*1800mm | 采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.0mm；移1.0mm；轨道1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.0mm，配重力调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星盆水池 |  | 600*600*950mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 2 | 台 |
| 3 | 节能煮面桶（电热） |  | 60型 | 1、内胆采用食品级S304磨沙2.0mm不锈钢钢板；外壳全部采用食品级S304磨沙1.5mm不锈钢钢板；内填充硬泡聚氨酯发泡剂、骨架采用不锈钢（矩管、圆管或角件）2、采用全自动数控燃烧机，自动打火；3、火管采用特制316无缝钢管制作；4、设备具备安全保护（断水保护、过热保护、超温超压保护。） | 1 | 台 |
| 4 | 五格保温售饭工作台 |  | 1800*700*800mm | 采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚 | 1 | 台 |
| 5 | 双层平板工作台 |  | 1500*700*800mm | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 1 | 台 |
| 6 | 食品留样柜 |  | 600*620*1800mm | 有效容积256L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮 | 1 | 台 |
| 洗碗间 |
| 1 | 收碗车 |  | 900*500*900mm | 采用优质不锈钢板制作,台面δ1.0mm，辅板0.8mm厚，配4只万向脚轮。 | 1 | 台 |
| 2 | 大单星盆水池 |  | 1000*800*950mm | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 3 | 台 |
| 3 | 紫外线消毒灯 |  | 220V/30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。40W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 1 | 台 |
| 4 | 活动工作台下栅格 |  | 1800*800*800mm | 整体采用304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 1 | 台 |
| 5 | 双孔污碟台 |  | 1800*800*800mm | SUS304不锈钢板，台面1.0mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 | 1 | 台 |
| 6 | 高压花洒 |  | 厂标 | 流量5.38LPM/1.42GPM指标 抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚2.54mm～6.6mm，无铅 黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 | 1 | 台 |
| 7 | 双门消毒柜 |  | 1310*620*1800mm | 1.外形尺寸1310*620*1800mm，型号RTP720S-20； 2.功率 2.4kW/220V，消毒容积720L； 3.采用优质201不锈钢制作，整体发泡； 4.机械式旋钮控制系统，操作方便，带温控和定时功能，温度范围30~125°，时间范围0~90min； 5.消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求； 6.对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株的灭活对数值＞4.00。 | 1 | 台 |
| 其他（由采购人指定地点） |
| 1 | 双眼广式灶 |  | 1800*100*800mm | 台面厚度δ=1.0mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机，电子打火。 | 1 | 台 |
| 2 | 四门高身雪柜 |  | 1800*2000*800mm | 不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 1 | 台 |
| 3 | 双眼煲仔炉 |  | 双眼 | 采用优质不锈钢，1.2板厚制作；特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm，韩式八角炉头，带熄火保护。 | 1 | 台 |
| 排烟系统 |
| 1 | 不锈钢排烟罩 |  | 7880*1200*500mm | 采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度1.0MM，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度1.0MM； | 9.46 | 平方 |
| 2 | 洗碗机排烟罩 |  | 1000*1000*500mm | 采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度1.0MM，滤油板0.8MM；整体方形立体设计；加强筋及支架厚度1.0MM； | 1 | 平方 |
| 3 | 排烟管道 |  | 800*800 | 采用镀锌板1.0mm定制 | 86 | 平方 |
| 4 | 新风管道 |  | 600*600 400*400 | 采用镀锌板1.0mm定制 | 76 | 平方 |
| 5 | 弯头 |  | 定制 | 采用镀锌板1.0mm定制 | 2 | 个 |
| 6 | 变径 |  | 定制 | 采用镀锌板1.0mm定制 | 3 | 个 |
| 7 | 软连接 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 2 | 项 |
| 8 | 法兰 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 1 | 项 |
| 9 | 风机支架 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 2 | 项 |
| 10 | 减震器 |  | 称重150KG | 采用国标槽钢制作，起到固定减震作用 | 2 | 套 |
| 11 | 排烟厢式风机 |  | 380V/5.5KW | 1、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 2、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 3、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 4、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 5、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； ★所投风机依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级5级，电流波为5kA 8/20μs。 | 1 | 台 |
| 12 | 送鲜风风机 |  | 380V/3KW | 1、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 2、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 3、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 4、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 5、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； ★所投风机依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级5级，电流波为5kA 8/20μs。 | 1 | 台 |
| 13 | 轴流风机 |  | 220V/0.55KW | 国标铜芯，220V/0.55KW | 1 | 台 |
| 14 | 油烟净化器 |  | 18000风量 | 油烟净化设备由不锈钢外壳，不锈钢波浪型宽极具电场，数字电源等组成。2、电场门采用门柱加门把锁结构，方便开关。3、非甲烷总烃净化效率≤67.4%，颗粒物净化效率≥95.6%，臭气排放浓度≤48。 油烟净化设备绝缘强度要求，在正常环境条件和关闭设备电路状态下，电源与机壳（接地端）之间，施加50HZ，1500V的交流电压1min,无异常现象（电弧或击穿）； | 1 | 台 |
| 15 | 运费、拆卸归位费、上楼费 |  |  |  | 1 | 项 |
| 16 | 设备安装辅材 |  |  | 水池龙头、软管、生料带、脚手架、吊筋等。 | 1 | 项 |

②厨杂设备采购清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切菜刀 | 2# | 优质不锈钢制作。 |  | 个 | 4 |
| 2 | 斩骨刀 | 2# | 优质不锈钢制作。 |  | 个 | 3 |
| 3 | 削皮刀 | 长300mm | 优质不锈钢制作。 |  | 个 | 3 |
| 4 | 聚酯切菜板 | 400mm×600mm×50mm | 聚乙烯树脂原料，全国生产许可证食品级。 |  | 个 | 2 |
| 5 | 斩肉墩 | 直径500mm、高120mm | 白果树 |  | 个 | 2 |
| 6 | 铲刀 | 2号 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 个 | 2 |
| 7 | 手勺 | 12两 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 个 | 3 |
| 8 | 菜勺 | 10两 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 个 | 3 |
| 9 | 菜勺 | 6两 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 个 | 3 |
| 10 | 不锈钢笊篱 | 直径300mm | 采用优质不锈钢制作，滤网过滤。 |  | 个 | 3 |
| 11 | 塑料菜筐（新料） | 530mm×350mm×250mm | 采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐 |  | 个 | 6 |
| 12 | 塑料垃圾桶中号（新料） | 100L | 采用高密度聚乙烯，按国际统一标准设计生产一次注塑成型。原料中，加入抗紫外线剂，不易褪色。产品无毒无味，无钉无刺，耐酸碱，防霉变，防潮，防蛀，无须修理，可循环利用。符合国际环卫设备发展趋势，具有抗强压，抗冲击，密封式存放、方便移动等特点 |  | 个 | 2 |
| 13 | 塑料周转箱 | 500*650 | 采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐 |  | 个 | 8 |
| 14 | 不锈钢方盘 | 600*400*40 | 优质加厚不锈钢，厚度1.0mm。 |  | 只 | 20 |
| 15 | 广式水勺 | 4斤 | 优质加厚不锈钢，厚度1.0mm。。 |  | 把 | 2 |
| 16 | 长柄水勺 | 160mm | 优质加厚不锈钢，厚度1.0mm。 |  | 把 | 2 |
| 17 | 打汤勺 | 8两 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 把 | 5 |
| 18 | 漏勺 | 300mm | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 把 | 6 |
| 19 | 宽边油隔 | 直径300mm | 采用优质不锈钢制作，滤网过滤，滤网细密。 |  | 个 | 3 |
| 20 | 饭勺 | 全长26CM | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 把 | 4 |
| 21 | 洗米箩 | 20KG | 优质1.0不锈钢,一次冲压成型，四面翻卷边。 |  | 只 | 3 |
| 22 | 荷花夹 | 9" | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 只 | 8 |
| 23 | 铲刀头连木柄 | 直径120 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  | 把 | 10 |
| 24 | 油钵 | 10" | 优质1.0加厚不锈钢,一次冲压成型，四面翻卷边。 |  | 只 | 6 |
| 25 | 刨刀 | 17.5*5.3cm | 不锈钢材质 |  | 把 | 4 |
| 26 | 鱼鳞刨 | 23*3.5cm | 不锈钢材质 |  | 只 | 3 |
| 27 | 肉锤 | 大号 | 不锈钢材质 |  | 只 | 2 |
| 28 | 水果刀 | 10寸 | 不锈钢材质 |  | 只 | 3 |
| 29 | 调料罐 | ф200 | 不锈钢材质 |  | 只 | 10 |
| 31 | 保温桶 | 40cm | 采用优质不锈钢制作，双层保温。 |  | 只 | 2 |
| 32 | 不锈钢六格快餐盘 |  | 304不锈钢，八两重 |  | 个 | 100 |
| 33 | 不锈钢双层保温碗 |  | 304材质，直径11.5cm |  | 个 | 100 |
| 34 | 合金筷 |  |  |  | 双 | 100 |
| 35 | 筷子消毒机 |  |  |  | 台 | 2 |
| 36 | 不锈钢小汤勺 |  | 304材质 |  | 把 | 100 |
| 37 | 磨刀石 |  |  |  | 块 | 2 |
| 38 | 厨师服 | XL |  |  | 套 | 10 |
| 39 | 厨师帽 |  |  |  | 个 | 100 |
| 40 | 毛巾 |  | 棉 |  | 块 | 20 |
| 41 | 长条拖把 |  |  |  | 把 | 5 |
| 42 | 扫把 |  |  |  | 把 | 3 |
| 43 | 洗碗机专用催干剂 |  | 20L/桶 |  | 桶 | 5 |
| 44 | 洗碗机专用清洁剂 |  | 20L/桶 |  | 桶 | 5 |
| 45 | 洗碗机专用分配器 |  |  |  | 台 | 1 |
| 48 | 三角阀 |  |  |  | 个 | 12 |
| 49 | 钢丝球 |  |  |  | 箱 | 1 |
| 50 | 加高雨鞋 |  | 38.40.42.44各2双 |  | 双 | 8 |

注：①投标报价必须包含采购需求清单所列的所有项目，投标单价必须包含采购需求清单及技术参数要求的所有内容，请各投标单位予以充分考虑。成交后必须满足采购文件的各项要求，不得提出任何额外的要求。

②为保证产品质量，成交单位成交后三日内必须提供：有效的质量监督检验机构出具的检测报告原件（检测报告上需同时具有“CMA”、“CNAS”等标志）（具体详见采购清单中标有“★”项）核查。如成交单位不能提供以上有效的资料，即视为虚假应标，取消其成交资格。

③投标单位提供有效的检测报告均予以认可，不限制生产厂家、供货商、代理商。

3、技术要求及验收要求

本项目技术要求详见采购清单，并符合国家标准及行业标准。本次采购的货物必须符合相关标准。项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行专项验收；采购方及紫琅湖派出所有权对所有货物进行随机抽检，如抽检不合格所有货物全部退回，供应商承担由此引起的一切后果，情节严重者采购方有权解除供货合同；

货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部货物应符合采购人及紫琅湖派出所的验收标准。

采购人有权拒收未通过验收的货物。

4、其他要求

4.1本项目采购人不接受任何负偏离应标（符合国家规定的负偏离除外）。

4.2项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.4供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.7供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

5、本项目无核心产品要求，如不同投标人提供相同品牌的，均予以认可。

6、交货期（服务时间）：签订合同后25日历天安装完毕。

7、采购项目交付地点：采购人指定地点。

8、成交人提供的主、辅材料必须满足质量标准。投标方须提供材料的进货渠道证明材料。最终提供的产品必须有质量检测合格证书，随货同行。

9、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：1年。

9.1对保修期内非人为原因造成的质量问题，进行无偿质量维修和预防性维护。质保期内，成交人配备充足的辅料，用以采购方平时的维修维护。若达不到质量要求的，实行包退、包换，期间所发生的全部费用及损失由成交人自行承担。质保期内成交人接到使用方产品出现问题的通知后，至少满足8小时内到达产品使用现场，进行处理。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由成交人承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。质保期外成交人接到使用方产品出现问题的通知后，12小时内到达产品现场，进行处理，费用实行优惠（送修除外）。

9.2根据招标人委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符，或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人应尽快通知投标人，投标人在收到通知后24小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果投标人在收到通知后24小时内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。

5、付款方式：

货物全部到达安装地点安装调试完成，经紫琅湖派出所验收合格后付至合同价的95%，余款在质保期满且无质量问题后一次性付清(无息)。