R22026地块建设项目地质勘察

招 标 文 件

招标人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

2023 年 5月 17 日

一、项目概况

1、工程规模：用地面积44055平方米，容积率2.0，总建筑面积约12.78万平方米，建筑密度20%，绿地率40%。

2、工程地点：静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧。

3、招标范围：根据R22026地块建设项目特点进行地质勘察，提供岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对可能采取的地基基础类型作出岩土工程评价，对地基类型、地基处理、工程降水和不良地质作用和防治等提出建议。

4、质量标准：符合国家有关地质勘察技术规范、标准、规程的要求。

5、服务周期：25天（其中初勘10天、详勘15天）。

6、报价方式：固定单价报价。

7、现场条件：现场条件由投标人根据现场考察结果自行获得。

8、项目勘察的依据

8.1电子地形图

8.2国家、有关专业部门和地方的有关工程建设和工程勘察的规范、规程和标准。

9、成果报告的基本要求：

勘察报告应根据国家有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。

勘察报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容：

9.1勘察的目的、任务要求和依据的技术标准。

9.2依据的规范、规程、标准。

9.3拟建工程概况。

9.4勘察方法和勘察工作布置。

9.5场地地形、地貌、地层、类别、地质构造、岩土性质、地下水、不良现象的描述与评价。

9.6各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值。

9.7地下水埋藏情况、类型、水位及其变化。

9.8场地所在区域的抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、划分场地类别、岩土地震稳定性、地基土液化评价。

9.9岩土工程综合评价（如地基土稳定、基坑边坡稳定、地下水对施工的影响、土和水对建筑材料的腐蚀性评价等）

9.10地基方案及相关技术建议

①关于地基的建议：根据地质条件及沉降计算(埋深、建筑概况详见建筑方案图)的结果，给出安全可靠、技术可行、经济合理、保护环境的地基基础设计方案。

②设计及施工计算参数，含抗浮设防水位、抗渗设防水位的取值。

③关于降水、基坑方案、验槽、监测等方面的建议。

④预测施工和使用期间,可能遇到的岩土工程问题，并提出预防措施和处理对策。

⑤其他。

9.11成果报告除附有各项试验原始资料图表外还应附下列图件：

勘察点平面布置图

工程地质柱状图；

工程地质横剖面图；

不良地质体平面分布图和剖面分布图；

以及根据设计要求和国家标准规范规定需要的其它图表。

勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点均应符合国家有关标准的规定。

10、按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开  招标方式，择优选定施工单位。

11、承包方式：包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。

二、投标人资格要求

1、参加投标的施单位必须具有独立法人资格和勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质。

2、参加投标的项目负责人必须具备注册岩土工程师资格。

3、本项目不接受联合体投标。

三、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、投标保证金

1、本次项目投标保证金为：人民币贰仟元整（ 2000元）；

2、投标保证金仅限银行汇票或现金的方式递交，不接受其他方式的递交。

帐户名：南通中央创新区科创产业发展有限公司，

开户银行：农业银行南通崇川支行，

账户：10709001040013411

3、投标保证金（汇票原件或现金）单独递交，无须密封。

4、不递交本项目投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

5、未中标单位的投标保证金在开标后予以退还。

6、中标单位的投标保证金在缴纳履约保证金且签订合同后予以退还。

五、投标文件应包括下列内容（1-3格式详见附件1）：

1、法定代表人身份证明书；

2、授权委托书(如有授权)；

3、投标函；

4、企业法人营业执照（副本）；

5、企业资质证书(副本)；

6、拟派项目负责人证书；

7、投标人认为需要提供的其他材料。

注：以上资料为复印件的均须加盖单位公章。

六、投标文件的密封和递交（统一使用A4纸）

1、投标人应准备 肆 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 叁 份。投标文件的正本与副本应分别装订成册。

2、投标文件必须密封，并在密封袋上标明：项目名称、投标人名称、投标文件字样。

3、所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章及法定代表人印章。

七、投标报价

1、投标报价应包括完成本招标文件所确定的委托任务所需的全部费用。

2、本工程采用固定总价报价方式。投标人应充分考虑风险因素，中标后一律不作调整。

3、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

八、投标文件递交截止时间及地点：

1、时间：2023年5月23日9 时 30分

2、地点：南通创新区崇州大道60号紫琅科技城639会议室

九、评标办法

本工程招标控制价:人民币(大写) 壹拾玖万壹仟柒佰元 （小写：¥ 191700 元），总建筑面积按12.78万平方米暂定。

（一）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求并且为有效报价方可参加评标。

（二）评分标准

①在各投标人的有效报价中，报价最低者为中标人。报价相同时，则当场抽签确定。

②有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价，高于或等于的为无效报价，做废标处理。

(三)对未中标者不做解释。

(四)如果报价人所报价格均不能为业主方所接受，业主方可重新组织报价。

十、现场勘察

各投标人在投标报价前，必须对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人承担踏勘现场发生的所有费用及风险。中标后不得以现场条件为由增加合同价款。

十一、履约保证金

本工程设履约保证金为合同价的10%，中标人必须在合同签订前将全额履约保证金递交给甲方。履约保证金在按期完工，并通过验收合格，且无安全质量事故后，一次性无息退还。

十二、其他

1、投标人如有疑问，应在开标前3天以电子文档方式发送至南通中央创新区科创产业发展有限公司邮箱：229540156@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。

2、投标人必须认真阅读邀标文件内容，按邀标文件要求编写投标书，应对邀标文件提出的实质性要求和条件作出响应。否则，作废标处理。

3、投标人由于对招投标的理解发生误差，没有按邀标文件的要求提供全部资料或递交没有对邀标文件诸方面作出实质性响应的投标文件引起的投标风险，将由投标人自行承担责任。

十三、联系方式

招标人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

地址：南通市崇州大道60号紫琅科技城6号楼

联系人: 夏鹏  电话：13962914101

附件1

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：                    (投标人单位名称)的法定代表人。

特此证明

投标人：                   （盖单位章）

日   期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

本人               (姓名)系                    (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托                        (姓名)（身份证号：                    )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改                 (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

三、投标函

（招标人）：

1、根据已收到的                       工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币(大写)                          (小写￥           元) 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部勘察工作。

2、我方承诺工程勘察周期为      日历日，在上述时间内，我们将按照招标文件的要求完成本合同的全部勘察工作并提交全部勘察成果资料。

3、我单位保证本地质勘察质量符合符合国家有关地质勘察技术规范、标准、规程的要求。

4、一旦我方中标，我方将派出       作为本工程地质勘察项目负责人。

5、在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

附件2：

备案号：

南通市建设工程勘察合同

江苏省南通工商行政管理局

监制

南  通  市  建   设   局

说明

- 凡在南通地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

- 填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

- 本合同由南通工商行政管理局、南通市建设委员会共同制定，南通市建设委员会发放，任何单位不得翻印。

- 申请鉴证建设工程勘察设计合同应当提供下列材料：

  - 建设工程勘察合同正本、副本；

  - 营业执照副本；

（三）签订建设工程勘察合同法定代表人或委托代理人资格证明；

（四）其它有关证明材料。

委托方（甲方）：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

承包方（乙方）：

甲方确定由乙方进行勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程详细勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

- 工程勘察范围：

1.1工程建设地点：静海大道东、朝阳路南侧，朝阳路支路北侧、文兴路西侧，R22026地块项目

1.2工程概况：用地面积44055平方米，容积率2.0，总建筑面积约12.78万平方米，建筑密度20%，绿地率40%。

1.3预计工程量

- 甲方按时向乙方提供下列文件资料

| 项 目 名 称 | 文件资料份数 | 提供日期 |
| --- | --- | --- |
| 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件 | 1 |  |
| 二、提交工程项目的坐标与标高资料 | 1 |  |
| 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 | 1 |  |

- 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果

| 勘察成果名称 | 提交日期 | 提交份数 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程勘察报告 | 按甲方要求 | 10 | 合格 |

3.1勘察成果规定提交十份，超过十份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方合同规定为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第四条  取费标准及拨付办法

4.1勘察费依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）收费标准计取费用，计算单价（大写）：    元/平方，（小写）：    元/平方。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费暂估为 （大写）：              ，（小写）：          元，（该费用以建设单位确认的符合国家技术规范要求的勘察成果，工作内容必须综合考虑前期调查、现场服务、设计变更补勘等与本批项目勘察有关的一切费用）,其中，现场服务费占勘察费的比例为20 %，合同价按总建筑面积12.78万平方米暂定，最终以工程规划许可证附载的总建筑面积（含地下建筑面积）为计费基数计算勘察费总价。

4.3勘察费的支付方式为：勘察成果满足设计要求并通过施工图审查后，支付合同价的50%，余款在工程竣工验收合格并完成结算审计后按审计价结清。

4.4勘察费最终结算数以审计机关审计结果为准。

第五条 双方责任

5.1甲方

5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察要求。

5.1.2勘察过程中的征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等与勘察相关的费用均已包含在合同价中。

5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.4工程完工后，及时负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。

5.1.5维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

5.1.6由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5.1.7补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方

5.2.1按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察。

5.2.2勘察单位必须进行现场踏勘、走访，并作详尽的记录，在此基础上根据设计院提出的勘察要点及勘孔布置图编制合理勘察方案，对特殊地段的勘察工作量应作相应的加密处理，确保不出现漏勘，发现暗河等不良地质情况的应勘明边界。勘察方案及相应预算应按规范和标准编制并须报建设单位同意后实施。勘察过程中如局部按原方案实施有困难需调整，亦须将变更方案及相应费用报建设单位同意后实施。

5.2.3勘察文件能够满足设计要求。要求勘察成果采用的里程桩号及高程系统与设计文件一致，说明相对标高的同时要注明对应的绝对标高。

5.2.4勘察文件能够满足施工图审查的要求；

5.2.5勘察单位必须满足建设单位的工期、质量等要求；

5.2.5负责处理勘察过程中与勘察有关的问题；

5.2.6勘察文件能够满足施工的要求，心要时有专业人员负责及时到现场跟踪施工进度进行服务；

5.2.7勘察单位在勘察过程中发生的安全事故，由勘察单位自己负责承担；

5.2.8勘察过程中产生的群众问题，由勘察单位自行解决，相应费用在报价时予以考虑；

5.2.9参加竣工验收，并签署验收意见。

5.2.10补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

6.1甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。因勘察工期延误对工程实施造成影响的，记灰点一次，并扣除工期履约保证金的20%-40%。

6.2由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计要求时，乙方应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失。因现场踏勘、走访不仔细，造成重大漏勘察的，记灰点一次，并扣除质量履约保证金10%-50%。对工程建设造成重大影响的，建设单位可单方面中止合同，并同时扣除全部质量保证金。

6.3如因勘察结果不实对工程质量、工期、投资造成较大影响的，将扣减勘察费用的30%—70%。发现现场钻孔位置土质和勘察报告不一致时，建设单位可认定为是虚假报告，同时扣除全部勘察费用，对工程实施造成的相应损失应由勘察单位承担。

6.4因现场服务不到位对工程实施造成影响的，记灰点一次，并扣除现场服务履约保证金的20%-40%。

第七条 其它

7.1本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门或工商行政管理部门调解；调解不成时，双方同意由南通仲裁委员会仲裁。（双方不在合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面 仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

7.2其它事项

7.2.1勘察成果应依据设计院提出的勘察要求及现行规范、标准编制。

7.2.2乙方必须做到：

1、勘察成果满足设计要求；

2、勘察成果满足施工图审查要求；

3、现场服务，有专业人员负责，并跟踪施工进度进行服务；

4、参加竣工验收，并签署验收意见。

7.3以预算文件作为本合同附件。

7.4本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

7.5本合同自双方签字盖章后，在30日内报南通市城乡建设局审查。

7.6本合同正本一式二份，双方各执一份，副本肆份，报有关部门备案一份。

7.7本合同经甲、乙双方盖章签字后自  年 月 日生效。

委托方单位名称：                                  承包方单位名称：

（盖章）                                          （盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：

业主代表：

单位地址：                                       单位地址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电    话：                                       电    话：

电    传：                                       电    传：

开户银行：                                       开户银行：

银行帐号：                                       银行帐号：

签订合同代表（签字）：                            签订合同代表（签字）：

年  月  日                            年  月  日

市建设行政主管部门

审查意见

（盖章）

审查号：

审查日期：            年   月   日