紫琅科技城电梯保险服务项目

招标文件

招标人：南通兴创资产经营管理有限公司

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

二〇二四年一月

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同及主要条款

第六部分  投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通兴创资产经营管理有限公司（以下简称“招标人”）委托，就紫琅科技城电梯保险服务项目进行招标采购。项目基本情况如下：

一、项目名称：紫琅科技城电梯保险服务项目

二、采购预算：49.00万元/年，（单台按3400元/台/年）。

三、服务期限：2024年2月至2025年1月（1年）。

四、项目需求：144台电梯综合保险（三菱直梯86台，迅达直梯4台、扶梯54台），具体详见第三章项目需求说明及附件。

五、投标人应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人必须是经中国银行保险监督管理委员会批准设立经营责任险资质的保险机构（总公司或分支机构）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同包中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

8、本项目不接受任何形式的联合体投标。

## 六、招标文件的获取

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

七、投标文件的递交

1、递交投标文件截止时间及开标时间为 2024年1月23日14时00分，地点为南通崇州大道60号紫琅科技城6#楼811会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、投标保证金

1、投标保证金金额(人民币)：壹万元整。

2、投标保证金递交方式：现金。

九、评标办法

本项目采用综合评分法，具体详见招标文件。

十、联系方式

招标人：南通兴创资产经营管理有限公司

联系人：崔先生 18962913134

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

地        址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

联   系   人：吴江

电        话：0513-68002662

电 子  邮 箱：458101863@qq.com

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人解释。

投标人下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

三、投标报价

本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1、投标文件的资格审查资料、商务技术标、报价标均为一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

2、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人可以将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内；也可以分开密封，密封袋上标明“正本”和“副本”。

2、报价标须单独密封。

3、投标文件的资格审查资料、商务技术标、报价标应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、 “商务技术标”及“报价标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。封袋上应加盖投标人公章。

未按上述规定密封的投标文件，招标人不予接收。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标保证金

1、本项目投标保证金金额：壹万元整。

2、投标保证金仅限现金（密封） ，不接受其他方式。投标人须在递交投标文件的同时将投标保证金递交给代理机构查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃投标资格。

4、未中标的投标人保证金在项目评审结束后退还。

5、投标单位出现下列情况，取消其投标资格，并没收其投标保证金：

5.1投标截止后投标人撤销投标文件的；

5.2中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求足额提交履约保证金的。

5.3中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

八、付款方式

合同签订后先支付合同价的70%，在合同期限结束前付清剩余30%费用。

九、投标有效期

投标文件自投标截止时间起45日历内有效。

十、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、招标文件及相关资料费300元，由投标人在递交投标文件时缴纳，售后不退。本项目招标代理服务费及评委费由中标人支付。招标代理服务费按贰仟元整收取，评委费按实支付。投标人自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

第三部分  项目需求说明

# 一、项目概况具体需求说明：

# 因紫琅科技城园区管理需要，所管144部电梯，为确保电梯各功能运行正常，保障电梯安全，拟通过推动发展电梯责任保险,优化发展“保险+服务”新模式,发挥保险的事故赔偿和风险预防作用,促进电梯使用管理和维保水平提升。选聘第三方服务机构开展电梯“保险+服务”项目工作。

1.项目地点： 南通紫琅科技城

2.实施对象：投保标的144部电梯

3.服务期：1年

4.服务目标：对紫琅科技城的144台电梯保险，并保证设备安全正常运行维保维修，保障年审检验一次性合格。

5.项目需求：本次采用保险+服务的模式 (全包模式) ，包括但不限于对江苏省南通市紫琅科技城144台电梯设备进行日常巡查、维护、保养、维修、安全培训宣传、保险服务等。

6.保险范围具体包括：

第一部分：电梯人员伤亡或财产损失补偿

（1）人身伤亡或财产损失赔偿：因电梯发生意外事故，造成乘梯人员人身伤亡或财产损失，保险人按照保险合同约定负责赔偿。

（2）人员滞留赔偿：因电梯发生意外事故，虽未造成人身伤亡但导致乘梯人员在电梯内滞留超过约定时间，保险人按照保险合同约定赔偿标准给予赔偿。

第二部分：电梯养护费用保险

维保+维修费用：按照电梯管理的相关规定，保险人承担日常维护、维修费用、以及电梯故障产生的一切费用，包括零配件费用和人工费、现场安装调试达到正常可使用状态产生的一切费用。

第三部分：专业技术服务

组织电梯安全运营专业管理技术力量，提供电梯安全专业技术服务。建立电梯使用日常巡查制度，建立电梯规范档案，做到一梯一档，加强电梯日常运行安全管理；建立电梯维保质量巡查制度，确保维保单位提高电梯维修质量；负责电梯风险管理和事故隐患排查，促进双重预防体系运行；开展“老旧电梯”安全评估，及时消除电梯安全隐患；建立电梯严重隐患向市场监管部门告知制度；每年度按片区应组织相应电梯事故应急急救处置、应急演练不少于2 次；每年组织电梯安全知识宣传、教育和培训等服务不少于2次。

7.承保方案

赔偿限额

第一部分：第三者责任

①电梯人员伤亡或财产损失补偿

每梯每年累计赔偿限额800万元

每人身故及伤残赔偿限额80万元

每人意外医疗费用赔偿限额8万元

每人财产损失赔偿限额2万元

②人员滞留赔偿：

每梯滞留责任累计赔偿限额1000元

每人滞留责任赔偿限额200元

电梯因故障或事故，导致梯内人员滞留30分钟及以上，视为滞留责任事故发生。

第二部分：电梯养护费用

维保费用：按本项目维保服务合同标准列支

维修费用限额：据实列支

8.承保人应对电梯造成的故障或损坏按规定时间及时响应维修，确保正常使用。除不可抗力外、其相关损失及费用可优先向第三方追偿。

9.维保维修服务

（1）电梯维保服务机构

电梯维保服务机构应具有相应资质。维保单位应接受和服从采购人管理，否则采购人有权要求成交单位更换电梯维保服务机构。

电梯维保服务机构（以下简称维保服务机构），接受采购人及成交单位的管理考核；由成交单位按考核结果支付相关费用。

维保服务机构管理按照南通市有关规定执行。电梯维保服务机构必须利用物联网技术建立对接主管部门的信息平台，做好过程管控。电梯维保人员在信息平台上传实时维保、管理情况，物业、保险公司等相关单位共同监督电梯维保。

（2）维保服务团队管理要求。

服务人员必须是维保服务公司正式编制员工，并持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》。驻点服务的人员数量按每30台不少于1人标准配备(但维保及修理时须有2人及以上持证人员在场)，中标单位须提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件(须加盖聘用单位公章)。

（3）制定维保服务内容。

维保机构根据《国务院第 549 号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）《南通市电梯安全条例》的相关规定，制定维保服务方案，并安排维保服务单位按照方案为区域内投保电梯提供日常维保服务，提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。维保费用包括维保单位的劳务费、材料费（日常半月、季度、半年、年度保养），维修费用包括电梯相关的全部零配件费用（电梯如涉及改造，费用由采购方承担）。

（4）日常维护保养要求如下表，同时应满足国家相关规范及行业主管部门要求，对常用易损配件需按维保协议要求现场储备，以确保电梯维修的及时性。

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 15天 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 15天 |
| 7 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 | 15天 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 | 15天 |
| 11 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏安全可靠 | 15天 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 13 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 15 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm | 15天 |
| 30 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 31 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 35 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 36 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀，符合制造单位要求 | 3个月 |
| 37 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 42 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀，油量适宜，电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 48 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 52 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 53 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 56 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 57 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 58 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 59 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 60 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 61 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 62 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持足够的制动力 | 12个月 |
| 63 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 64 | 限速器安全钳联动试验（每 2 年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 65 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 66 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 67 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 68 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 69 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 70 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 71 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 72 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 73 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 74 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：以上与现行养护规范不一致的按照现行规定执行

（5）制定维修服务方案

a.针对维保期间发现的零部件损坏进行维修更换；

b.针对突发性电梯故障造成的零部件损坏进行维修更换。

对于电梯零部件、配件的更换，原则上主要以原品牌、原型号为主，特殊情况如原型号已停产的，需提供替代品技术说明并经招标人同意。

服务方案包括但不限于有关电梯维修的时效保证、品质保证。

（6）现场管理要求：

保险机构的维保单位应根据电梯情况制定年度保养计划交采购人。

保险机构的维保单位需配合采购人及保险公司对电梯涉及材料、工具、日常工作的检查，维保单位须在每月25日前，向采购人提交次月维保计划，月维保计划包括：维保时间、维保项目、维保范围、参加人员名单。

维保单位在维保作业时，必须按要求在一楼及地下室及相关区域做好保养专用警示牌，如有必要，需放置警示护栏及标识。

维保单位保养人员在进入机房、轿顶或井道作业完毕后，必须锁好门栓。

在合同履行期间，因维修、维保作业而与此相关的导致各类安全意外事故责任均由中标人自行承担全部责任。

（7）维保服务过程监管

保险机构通过自有的人员和平台对电梯维保和维修服务过程进行监管，对于服务过程中发现的问题，提出整改要求，督促维保单位及时整改，并定期向业主方通报。

（8）安全宣传服务

向公众宣传电梯安全使用知识，并定期开展防灾安全救援演练。并定期组织投保客户单位安全员进行电梯安全运行培训，减少电梯正常使用过程中发生意外事故的概率。

（9）年检服务要求：

中标单位负责按时到南通市市场监督局办理合同约定维保清单内电梯安全年检手续，保证在年检到期前一次性通过特种设备质量监督部门的检验并取得《电梯使用合格证》，年检相关费用由招标人承担。保养期内如属保险机构的维保单位保养不良需复检的检测费由中标单位承担；在保养期内，市场监督局对电梯进行检查期间，甲方应派人员协助检查工作，但中标单位需提前一周通知本项目采购人。电梯检查期间，产生的一切费用均由中标单位承担。

10.本项目保险机构最终选择1家，选择技术水平高、服务水平高、履约能力强的单位。提供能够证明较强履约能力的材料，如保险公司综合偿付能力、风险综合评级、市场影响力、服务网点等，有保险服务经验证明材料。

具体要求有：保险机构制定可行的项目整体实施计划，包括提出服务工作的整体思路，主要工作内容及阶段安排等内容。保险机构制定合理的理赔服务方案，具有配置本项目服务团队人员的资质、规模、经验等综合实力，服务承诺可行。须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内(驻点服务10分钟)到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

投标人自行踏勘现场，评估了解电梯状况后进行合理报价，中标后不得以任何理由要求额外增加费用。

二、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托受权人签署。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标响应报价中包括在合同期内需要的人工工资、加班费、保险、福利、工服、住宿、材料、配件、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

6、本次招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价。（投标报价不得超出项目最高限额）除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

投标人的法定代表人或授权委托人参加开标会。

二、评委会由招标人组织，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价高于采购预算价或最高限价的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均高于采购预算价或最高限价的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、评标方法

采用综合评分法。分价格标、商务技术标两部分评审，总分值为100分。

首先评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

(一) 商务技术分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来有类似电梯综合保险项目（提供保险合同或保单复印件）每提供一个得2分，最多得10分，时间以合同或保单签订时间为准。 |
| 服务方案 | 28分 | 1、根据投标人围绕理赔方面制定详实可行的实施计划方案（包括出险报案、理赔时间方面）进行分别评分。 出险报案、理赔时间方案十分全面的得5-6分；出险报案、理赔时间方案比较全面的得4-5分；出险报案、理赔时间不够齐全的得2-4分；出险报案、理赔时间方案较差的得0-2分，未提供不得分。 2、根据投标人电梯维保作业组织方案、管理措施、工作流程、质量控制、日常监管以及驻场人员日常巡检方案等服务内容的完整性、科学性、合理性进行横向比较后综合评定。 方案描述分析合理程度全面、齐全的得14-18分；方案说明与描述分析的较全面、合理的得10-14分；有方案说明与描述的，但分析不太合理的得6-10分，方面不全面，不齐全的得0-6分，不提供不得分。 根据投标人提供的其他合理措施和服务承诺进行比较得分。具有合理性及可操作性的，每一条得1分，最高得4分，其余根据对比情况确定得分。 |
| 投标人综合偿付能力充足率 | 8分 | 投标人综合偿付能力充足率≥200%，得8分；180%≤综合偿付能力充足率﹤200%，得5分；150%≤综合偿付能力充足率﹤180%，得3分；综合偿付能力低于150%的不得分。 注：投标人须提供2023年综合偿付能力网页截图并加盖公章。 |
| 理赔经验 | 8分 | 投标人自2021年1月1日以来的电梯安全责任保险4万元以上的理赔经验，有一个得2分，最多得8分。 注：投标人需提供理赔结算书等证明材料盖公章。 |
| 售后服务综合能力 | 6分 | 投标人在本项目所在地设立营销服务机构情况，每提供一个得1分，最多得6分；没有营销服务机构的不得分。（须提供服务网点的营业执照和保险经营许可证复印件盖公章。） |

技术分取各位评委打分的平均值，分值保留小数点后两位。

(二)价格分（40分）

投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

1、本次项目服务报价不得高于49万元/年，超过限价作废标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×40。（保留小数点后二位，四舍五入）

七、中标人及中标价的确定

1.汇总报价分、技术商务分后，推荐得分最高者为中标单位。

2.如出现二个及以上相同的最高分，按投标报价分高的推荐为中标单位。

3.如综合得分且投标报价也相同的，现场随机抽签决定。

八、其他注意事项

1.在开标、评审期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意压低报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

第五部分  合同签订及主要条款

中标人和采购单位自中标通知书发出之日起30日内按时签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

# 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、报价标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；4、投标人营业执照副本（提供复印件并加盖公章）；

5、书面声明原件（格式详见附件）；

6、投标人认为需要提交的其他资料。

二、报价标(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、开标一览表(格式见附件)；

2、投标报价明细表(格式自拟)。

三、商务技术标（正本一份、副本二份，单独密封）：

根据评标办法中要求提供的全部证明资料。

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以

补充相关材料。

附件1

投标人关于资格的声明函

南通兴创资产经营管理有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金的10%作为违约金）。

投标人名称（公章）

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人名称（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

南通兴创资产经营管理有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人名称（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4

##### 书面声明

南通兴创资产经营管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

声明人：（公章）

年月日

# 开标一览表

项 目 名 称：

| 序号 | 项目名称 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：

# Text boxes

附件2

附件3

附件5